## Slide 1
数字信号处理实验
数字滤波器设计
北京航空航天大学
电子信息工程学院
雷 鹏，王 俊
peng.lei@buaa.edu.cn

## Slide 2: 主要内容
1. MATLAB基础函数
2. IIR滤波器设计示例
3. FIR滤波器设计示例
3. 实验内容及要求

## Slide 3: 1. MATLAB基础函数
Butterworth滤波器阶数估计
  [N,Wn] = buttord(Wp,Ws,Rp,Rs)
    N : 满足设计指标的IIR滤波器最小阶数
    Wn : 归一化的通带截止频率，范围0~1
    Wp : 归一化的通带边界频率，范围0~1
    Ws : 归一化的阻带边界频率，范围0~1
    Rp : 通带纹波大小的度量，单位dB
    Rs : 阻带的最小衰减，单位dB

## Slide 4: 1. MATLAB基础函数
Butterworth滤波器设计
  [b_coef, a_coef] = butter(N,Wn,'ftype')
    b_coef : IIR滤波器系数函数分子各项的系数
    a_coef : IIR滤波器系统函数分母各项的系数
    N : IIR滤波器阶数
    Wn : 归一化的通带截止频率
    ftype : 滤波器类型
N = 6;
Wn = 0.6;
[b,a] = butter(N,Wn,'high');
figure(1);
freqz(b,a,512);
滤波器幅相响应

## Slide 5: 1. MATLAB基础函数
Chebyshev I型滤波器阶数估计
  [N, Wp] = cheb1ord(Wp,Ws,Rp,Rs)
    N : 满足设计指标的IIR滤波器最小阶数
    Wp : 归一化的通带边界频率，范围0~1
    Ws : 归一化的阻带边界频率，范围0~1
    Rp : 通带纹波大小的度量，单位dB
    Rs : 阻带的最小衰减，单位dB

## Slide 6: 1. MATLAB基础函数
Chebyshev I型滤波器设计
  [b_coef, a_coef] = cheby1(N,Rp,Wp,'ftype')
    b_coef : IIR滤波器系数函数分子各项的系数
    a_coef : IIR滤波器系统函数分母各项的系数
    N : IIR滤波器阶数
    Rp : 通带纹波大小的度量
    Wp : 归一化的通带边界频率
    ftype : 滤波器类型
N = 6;
Rp = 40*log10((1+0.25)/(1-0.25));
Wp = 0.6;
[b,a] = cheby1(N,Rp,Wp,'high');
figure(1); freqz(b,a,512);
滤波器幅相响应

## Slide 7: 1. MATLAB基础函数
Chebyshev II型滤波器阶数估计
  [N, Ws] = cheb2ord(Wp,Ws,Rp,Rs)
    N : 满足设计指标的IIR滤波器最小阶数
    Wp : 归一化的通带边界频率，范围0~1
    Ws : 归一化的阻带边界频率，范围0~1
    Rp : 通带纹波大小的度量，单位dB
    Rs : 阻带的最小衰减，单位dB

## Slide 8: 1. MATLAB基础函数
Chebyshev II型滤波器设计
  [b_coef, a_coef] = cheby2(N,Rs,Ws,'ftype')
    b_coef : IIR滤波器系数函数分子各项的系数
    a_coef : IIR滤波器系统函数分母各项的系数
    N : IIR滤波器阶数
    Rs : 阻带的最小衰减
    Ws : 归一化的阻带边界频率
    ftype : 滤波器类型
N = 6;
Rs = -20*log10(0.05);
Ws = 0.6;
[b,a] = cheby2(N,Rs,Ws,'high');
figure(1); freqz(b,a,512);
滤波器幅相响应

## Slide 9: 1. MATLAB基础函数
椭圆滤波器阶数估计
  [N, Wp] = ellipord(Wp,Ws,Rp,Rs)
    N : 满足设计指标的IIR滤波器最小阶数
    Wp : 归一化的通带边界频率，范围0~1
    Ws : 归一化的阻带边界频率，范围0~1
    Rp : 通带纹波大小的度量，单位dB
    Rs : 阻带的最小衰减，单位dB

## Slide 10: 1. MATLAB基础函数
椭圆滤波器设计
  [b_coef, a_coef] = ellip(N,Rp,Rs,Wp,'ftype')
    b_coef : IIR滤波器系数函数分子各项的系数
    a_coef : IIR滤波器系统函数分母各项的系数
    N : IIR滤波器阶数
    Rp : 通带纹波大小的度量
    Rs : 阻带的最小衰减
    Wp : 归一化的通带边界频率
    ftype : 滤波器类型
N = 6; Rp = 40*log10((1+0.25)/(1-0.25));
Rs = -20*log10(0.05); Wp = 0.6;
[b,a] = ellip(N,Rp,Rs,Wp,'high');
figure(1); freqz(b,a,512);
滤波器幅相响应

## Slide 11: 1. MATLAB基础函数
基于Kaiser窗函数的FIR滤波器参数估计
  [N, Wn, beta, ftype] = kaiserord(f,a,dev,fs)
    N : FIR滤波器阶数
    Wn : 归一化的通带截止频率
    beta : Kaiser窗函数参数
    ftype : 滤波器类型
    f : FIR滤波器幅频响应通带与阻带的边界频率
    a : FIR滤波器幅频响应在各频带的理想幅度
    dev : FIR滤波器幅频响应的通带纹波与阻带纹波大小（ 相对值，非dB值），该向量大小与向量a大小相同
    fs : 采样频率

## Slide 12: 1. MATLAB基础函数
基于窗函数的FIR滤波器设计
  Fcoef = fir1(N,Wn,'ftype',win)
    Fcoef : FIR滤波器系数向量（单位冲激响应）
    N : FIR滤波器阶数
    Wn : 归一化的通带截止频率
    ftype : 滤波器类型
    win : 窗函数向量，长度为N+1
N = 6; Wn = 0.6;
h = fir1(N,Wn,'high', hamming(7));
figure(1);
stem(h); ylim([-0.3 0.5]);
figure(2);
freqz(h,1,512);
滤波器系数
滤波器幅相响应

## Slide 13: 2. IIR滤波器设计示例
设计Butterworth带通滤波器
  指标要求：采样频率7kHz，通带边界频率1.4kHz、2.1 kHz，阻带边界频率1.05kHz、2.45kHz，通 带纹波大小0.4dB，阻带最小衰减50dB；且 滤波器阶数最小
fs = 7e3; Wp_f = [1.4e3, 2.1e3]; Ws_f = [1.05e3, 2.45e3];
Rp = 0.4; Rs = 50;
Wp = Wp_f/(fs/2);
Ws = Ws_f/(fs/2);
[N,Wn] = buttord(Wp,Ws,Rp,Rs);
[b, a] = butter(N,Wn,'bandpass');
figure(1)
freqz(b,a,512);
滤波器幅相响应

## Slide 14: 3. FIR滤波器设计示例
设计FIR低通滤波器（Kaiser窗函数）
  指标要求：采样频率10kHz，通带边界频率2kHz，阻带 边界频率2.5kHz，通带纹波大小0.005，阻 带纹波大小0.005，采用Kaiser窗函数
f_bands = [2e3,2.5e3]; a = [1,0];
dev = [0.005,0.005]; fs = 10e3;
[N, Wn, beta, ftype] = kaiserord(f_bands,a,dev,fs);
h = fir1(N,Wn,'low',kaiser(N+1,beta));
figure(1);
stem(h); ylim([-0.2 0.5]);
figure(2);
freqz(h,1,512);
滤波器系数
滤波器幅相响应

## Slide 15: 4. 实验内容及要求
实验一：IIR滤波器设计
  给定模拟高通滤波器指标如下：采样频率3.5kHz，通带边界频率1.05kHz，阻带边界频率0.6kHz，通带纹波大小1dB，阻带最小衰减50dB。
  分别使用Butterworth、Chebyshev I型、Chebyshev II型和椭圆多项式，设计满足上述指标且阶数最小的IIR高通滤波器，给出相应的阶数、以及系统函数表达式，画出幅频、相频响应曲线，并进行对比分析。

## Slide 16: 4. 实验内容及要求
实验二：FIR滤波器设计
  给定模拟带通滤波器指标如下：采样频率12kHz，通带边界频率1.8kHz、3.6kHz，阻带边界频率1.2kHz、4.2kHz，通带纹波大小0.1dB，阻带纹波0.02dB。
  使用Kaiser窗函数，设计满足上述指标的FIR带通滤波器，给出相应的阶数，画出幅频、相频响应、以及系统单位冲激响应曲线，并进行对比分析。