## Slide 1
数字信号处理实验
信号的DFT分析及滤波处理
北京航空航天大学
电子信息工程学院
雷 鹏，王 俊
peng.lei@buaa.edu.cn

## Slide 2: 主要内容
1. MATLAB基础函数
2. 实验内容及要求

## Slide 3: 1. MATLAB基础函数
频谱居中搬移函数
  y = fftshift(x)
    x : FFT函数的计算结果
    y : 频谱居中后的DFT结果
Ts = 1e-3; N = 0.5e3;
n = 0:(N-1);
x = sin(2.*pi.*10.*n.*Ts);
L = N; x_fft = fft(x, L);
x_fftshift = fftshift(x_fft);
figure(1);
freq1 = (0:(L-1)).*(2*pi/L); stem(freq1,abs(x_fft));
figure(2);
freq2 = ((-0.5*L):(0.5*L-1)) .*(2*pi/L);
stem(freq2,abs(x_fftshift));
直接DFT计算的幅度谱
频谱居中后的幅度谱

## Slide 4: 1. MATLAB基础函数
常用窗函数
  w = rectwin(L)
    矩形窗
  w = bartlett(L)
    三角窗
  w = hann(L)
    汉宁窗
  w = hamming(L)
    汉明窗
  w = blackman(L)
    布莱克曼窗
  w = kaiser(L, beta)
    凯泽窗

## Slide 5: 1. MATLAB基础函数
窗函数可视化工具
  wvtool(win)
    win : 窗函数时域序列
wvtool(hamming(128));
wvtool(kaiser(128,1.5));

## Slide 6: 2. 实验内容及要求
实验一：窗函数长度对信号DFT分析的影响
  设正弦混合信号序列 ，分别使用长度为L的矩形窗和汉明窗对 进行时域加窗处理，当L=32，64和128时，分别画出加窗后序列的L点DFT幅度 。
  观察 中两个正弦分量的可分辨程度，分析窗函数形状及长度L对信号L点DFT幅度的影响。

## Slide 7: 2. 实验内容及要求
实验二：频域采样对信号DFT分析的影响
  设正弦混合信号序列 ，使用L=32点汉明窗进行时域加窗处理， 分别画出N=32，64，128，256和512点DFT的幅度 。
  观察 频谱采样疏密程度和分辨率，分析在L一定的条件下，增加N值对信号DFT幅度的影响。

## Slide 8: 2. 实验内容及要求
实验三：语音信号频谱分析及滤波处理
  加载音频信号文件Test_music.wav，其中包含了一个单频干扰分量。利用DFT分析该音频信号的频谱，并画出相应的DFT幅度和相位。
  为了抑制该干扰信号分量、提升音频质量，利用数字滤波器设计以及线性卷积知识，设计合适的数字滤波器系统，并完成滤波处理。给出滤波器设计指标、幅频/相频响应、以及滤波后音频信号的DFT幅度和相位，并进行必要的分析说明。